MÁY TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆU

Model		  : MAGNETO 2

Hãng sản xuất : CHINESPORT SPA

Xuất xứ	  : Ý

I. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2020

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 , ISO 13485

II. Cấu hình

Máy chính kèm phụ kiện	: 01 bộ, bao gồm :

- Cáp nguồn			  : 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

- Nam châm thử		  : 01 cái

- Cặp tiếp xúc		  : 01 cặp

- Thẻ thông minh		  : 01 cái

IV. Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện cung cấp: 230 Vac, 50-60Hz, ± 10%

- Công suất tối đa hấp thụ : 450 VA

- Màn hình hiển thị LCD: 320 x 240 pixel

- Lập trình thời gian điều trị : Lên đến 60 phút

- Điều chỉnh chu kỳ hoạt động: (10 ÷ 100)%

- Lập trình tần số điều trị: (1 ÷ 100) Hz

- Phân loại cách điện theo tiêu chuẩn EN 60.601-1: I / BF

- Phân loại thiết bị theo chỉ thị 93/42/CEE : IIA

- Mức độ bảo vệ khỏi chất lỏng theo tiêu chuẩn UNI EN 60.601-1: IPX0

- Cường độ từ trường tối đa : 100 Gauss ± 20%

- Kênh đầu ra: 02 kênh độc lập

- Lưu trữ các giao thức : 50

- Giao thức có thể lưu trữ trong  thẻ thông minh: 200

- Giao thức có thể lưu trữ trong bộ nhớ người dùng : 200

- Kích thước (rộng x cao x sâu) : 39 x 13 x 32 cm

- Trọng lượng: 3,9 Kg

Điều kiện môi trường:

-Hoạt động:

+ Nhiệt độ phòng: (+10 ÷ +40) °C

+ Độ ẩm tương đối: (10 ÷ 80) % không ngưng tụ

-Bảo quản/Vận chuyển:

+Nhiệt độ phòng: (-40 ÷ +70) °C

+Độ ẩm tương đối: (10 ÷ 100) % không ngưng tụ

+Áp suất không khí: (500 ÷ 1060) hPa