HỆ THỐNG KÉO DÃN CỘT SỐNG, CỔ(cố định vị trí giường)

Model		  : EUROTRAK

Hãng sản xuất : CHINESPORT SPA

Xuất xứ	  : Ý

I. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2021

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng:  ISO 9001, ISO 13485

II. Cấu hình

1. Máy chính kèm phụ kiện bao gồm :

- Cáp nguồn : 01

- Nút dừng khẩn cấp : 01

2. Giường kéo kèm phụ kiện

- 01 dây đai cho cằm

- 01 dây đai ngực cỡ vừa

- 01 dây đai ngực cỡ lớn

- 01 dây đai vùng eo cỡ vừa

- 01 dây đai vùng eo cỡ lớn

- 01 đệm vùng chân

- 01 đệm gối đầu

III. Đặc tính :

Thiết bị được sử dụng để kéo giãn lưng, cổ

Một loạt các chương trình cài đặt trước với các bệnh lý cụ thể sẵn có, với tùy chọn lưu trữ tối đa 50 phương pháp điều trị cá nhân.

Màn hình hiển thị trực quan tất cả các thông số cài đặt tại một thời điểm nhất định và bất kỳ giá trị tham số có thể được sửa đổi cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng theo yêu cầu.

Màn hình màu 6 '' với giao diện đồ họa cho phép kiểm soát các giai đoạn khác nhau của phiên điều trị  trong thời gian thực, cả trong các phiên kéo và các khoảng tạm dừng.

Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân có thể sử dụng nút dừng khẩn cấp để dừng lực kéo nếu muốn.

Ba chế độ hoạt động : Tĩnh, liên tục, ngắt quãng

Ngôn ngữ : Có 08 ngôn ngữ chính, phần mềm ngôn ngữ tiếng việt ( đối với máy sản xuất và cung cấp từ tháng 09/2020)

IV. Thông số kỹ thuật

Đầu kéo

- Nguồn cung cấp  100-240V, 50/60 Hz

- Công suất đầu vào : 80VA

- Lực kéo cổ tối đa 20 kg

- Lực kéo thắt lưng tối đa 90 kg

-Lực kéo cổ tối thiểu: 1 kg

- Lực kéo thắt lưng tối thiểu: 1 kg

-Delta quy định:

0.1 kg đối với kéo cổ

0,5 Kg đối với kéo lưng

-Độ dài dây kéo: 95 cm

- Màn hình LCD Cảm ứng 640 x 480

-Độ bền dây kéo Ít nhất 1000 giờ

- Lớp bảo vệ: IBF

- Kích thước 18 x 41 x 44  cm

- Trọng lượng 15 kg

Giường kéo

- Phần đầu và thân  Trượt trên đường ray

- Phần đâu: Nghiêng 10o

- Hỗ trợ đầu kéo Điều chỉnh chiều cao

- Tải trọng an toàn 135 Kg

- Kích thước (cm):190 x 70 x 64 h cm

- Phân loại theo 93/42/EEC: I

V. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)

- Cung cấp CO, CQ