BỒN THỦY TRỊ LIỆU TỨ CHI KẾT HỢP ĐIỆN XUNG

Model			: ELECTRA

Hãng sản xuất	: CHIRANA PROGRESS

Xuất xứ		: SLOVAKIA

I. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2020 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485và ISO 9001

II. Cấu hình cung cấp

Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ bao gồm

- Đai cao su có nút: 01 cái

- Điện cực cao su ( ngoài ) có đệm điện cực: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dung: 01 bộ

III. Phụ kiện tùy chọn mua thêm

- Ghế ngồi cho bệnh nhân.

IV. Đặc tính

-Chức năng điều khiển điện tử với màn mình cảm ứng 7” đa màu sắc

- Các quy trình hoàn toàn tự động

- Tạo tới 30 chương trình mới

- Hàng loạt chương trình lên tới 5 phương thức

-Trang bị 9 điện cực: 8 điện cực trong  buồng và 1 điện cực khô

-Hệ thống thoát nước hoàn chỉnh

-Chân bồn điều chỉnh điều cao

V. Thông số kỹ thuật

Dung tích bồn tắm chi trên: 2 x 13 l

Dung tích bồn tắm chi dưới: 2 x 24,5 l

Đường nước vào ấm và lạnh: 2 x 3/4”

Nguồn điện sử dụng: 230 V / 50 Hz

Công suất đầu vào : 50 VA

Trọng lượng : 56 kg

Kích thước (dài x rộng x cao): 1280 x 950 x 950 mm

Độ chính xác thời gian đo: +/-5 sec / giờ

Điều chỉnh dòng điện đi qua cơ thể: Tối đa 0.2 mA

Thay đổi tốc độ mức dòng điện đi qua: tối đa. 4 mA/s

Điều chỉnh mức dòng điện trong bồn: 2 mA/s mỗi bước

Dải dòng điện trong 1 bồn: 25 - 500 mA

Dải dòng điện đi qua cơ thể: 0 - 30 mA

Số điện cực: 9

Lựa chọn phân cực nguồn tín hiệu:  Từng điện cực

Điện áp đầu ra cực đại: 24 V

Vỏ bảo vệ điện: II 44

An toàn về điện: Class I

Loại dòng điện: Galvanic, Sin, Diadynamic, Faraday, tam giác, răng cưa

VI. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)

- Cung cấp CO, CQ