MÁY SẮC THUỐC ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG

Model	: YJ20/1+1 (50-250)

Hãng sản xuất: BEIJING DONGHUAYUAN MEDICAL EQUIPMENT. CO., LTD.

Xuất xứ: Trung Quốc

I. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2020 trở về sau

- Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001, ISO 13485

- Có CFS

II. Cấu hình

Máy sắc thuốc đóng gói tự động : 1 máy

III. Thông số kỹ thuật

Đặc tính

- Máy sắc thuốc kết hợp đóng gói, nhỏ gọn, thiết kế thanh lịch, tiết kiệm không gian

- Áp suất và nhiệt động thông thường

- Công nghệ kỹ thuật số, kiểm soát với độ chính xác cao

-Tự động chuyển đổi lửa to, lửa nhỏ

- Thời gian nhiệt độ cao ( thời gian đun sôi) hiển thị tự động

- Nồi sắc chất liệu thủy tinh, quá trình sắc thuốc dễ dàng quan sát

Thông số kỹ thuật

-Dung tích: 20000ml/nồi x 1

-Công suất sắc thuốc: 2800W/nồi

-Kích cỡ: 560x560x1250 mm

-Trọng lượng: 65kg

-Điện áp: AC220V

V. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)

- Cung cấp CO, CQ