MÁY TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆU SIÊU DẪN

Model                      : emField Pro

Hãng sản xuất	: Zimmer MedizinSysteme GmbH

Xuất xứ		: ĐỨC

1. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2020

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

2. Cấu hình

- Máy chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm :

+ Đầu applicator : 02 cái

+ Dây cáp nguồn : 01 cái

+ Tài liệu HDSD : 01 bộ

3. Đặc tính

*Ứng dụng kết hợp - tĩnh và động

Các điểm đau thường không được phân phối đều trong khu vực trị bệnh. Với nhiều hội chứng đau, các điểm trigger (điểm kích hoạt, điểm gây đau) hoặc điểm chịu đau nằm trong vùng đau. Điểm trigger và điểm đau chính được điều trị tĩnh trong khi các khu vực đau khác được điều trị động.

Với điều trị kết hợp, cần thận trọng để đảm bảo rằng liệu pháp tĩnh ban đầu được áp dụng cho các điểm đau và trigger. Điều trị mở rộng sau đó có thể được tiếp tục với ứng dụng động.

Điều trị tĩnh

Sử dụng đầu phát lớn cho điều trị tĩnh, được gắn trên giá đỡ đầu phát.

Điểm chịu đau và điểm trigger để điều trị tĩnh ban đầu được chẩn đoán. Việc điều trị sau đó được thực hiện với dòng điện. Mỗi điểm đau hoặc điểm kích hoạt được điều trị. Lưu ý rằng các điểm kích hoạt thường xuyên nằm bên ngoài khu vực đau.

Điều trị động

Sử dụng đầu phát cỡ trung cho phương pháp điều trị động. Không cần tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu muốn tiếp xúc với da, hãy chắc chắn rằng da khô và sạch.

Điểm chịu đau và điểm trigger để điều trị tĩnh ban đầu được chẩn đoán. Việc điều trị sau đó được thực hiện với dòng điện Hãy chắc chắn rằng toàn bộ khu vực cần điều trị được  điều trị.

Năng lượng và thời gian điều trị

Năng lượng tối đa được truyền đi không được cao hơn trong khuyến nghị điều trị. Tuy nhiên, hãy chắc chắn không sử dụng năng lượng cao hơn mức bệnh nhân có thể chịu đựng.

Quá trình điều trị tối thiểu là hai buổi mỗi tuần.

Tăng hiệu quả điều trị:

- Cảm biến không xâm lấn, không tiếp xúc: Năng lượng thấm qua quần áo mà không bị giảm.

- Là đối tác hoàn hảo cho việc trị liệu 24/7

- Đầu phát lớn để điều trị tĩnh

- Giảm đau ngay lập tức cho bệnh nhân

- Danh sách điều trị, chế độ yêu thích và chế độ chuyên gia

- Đầu phát cỡ trung để điều trị động

- Tích hợp hoàn hảo trong tất cả các chương trình phục hồi của bạn

*Các tính năng nổi bật

- Phạm vi ứng dụng rộng

-Dễ dàng  xử lý, không cần kiến thức về  Anode or Kathode về đặt điện cực…

- Phương pháp điều trị với đủ bằng chứng lâm sàng.

-Không tiêu hao, không phát sinh chi phí

- Là đối tác hoàn hảo cho việc trị liệu 24/7

- Tuổi thọ máy cao

4. Thông số kỹ thuật

- Công suất từ trường tối đa: 3 Tesla ( đầu phát lớn) / 2,5 Tesla ( đầu phát cỡ trung)

- Số kênh: 2

- Tần số: 1 - 100 Hz

- Giao thức điều trị:

+ Chương trình điều trị: 20

+ Chương trình yêu thích: 20

+ Chế độ chuyên gia: 20

-Thời gian điều trị: 1-60 phút

- Giao diện: màn hình LCD 8” cảm ứng, nút điểu khiển trung tâm

- Kích thước: 542 x 501 x 993mm ( dài x rộng x cao)

- Trọng lượng: xấp xỉ 60kg

5. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)

- Cung cấp CO, CQ