MÁY TẬP THỤ ĐỘNG KHỚP KHUỶU TAY

Model		  	  : ARTUS-501E

Hãng sản xuất	  : CST Co., Ltd

Xuất xứ		  : Hàn Quốc

I. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2017, 2018

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 14001

II. Cấu hình

- Máy chính: 01 chiếc

- Phụ kiện kèm theo máy chính: 01 bộ

III. Thông số kỹ thuật

Đặc tính

- Chế độ lũy tiến: Giảm đau bằng cách điều chỉnh dần dần đến góc chuyển động phục hồi.
- Chế độ dao động: Tối đa hóa hiệu quả liệu pháp vận động bằng cách lặp lại bài tập ở mỗi góc cuối.
- Bổ sung chế độ xoay cổ tay

- Cho phép chọn chế độ : Chế độ đều đặn/ chế độ nhanh (Uniform / Accelerated)

- Dễ dàng vận hành với bảng điều khiển TFT LCD ( tùy chọn) hoặc LCD

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện cung cấp: 110Vac ~ 240Vac, 50/60 Hz

Tốc độ: 1~5 mức

Thời gian: 1~99 phút

Bộ đếm: 1~99

Thời gian dừng gập/duỗi: 0~9 giây

Gập/Duỗi: 0˚~ 135˚

Góc quay trong/ngoài: -90˚~ 50˚

Quay/giạng tay đồng bộ:

+ Khớp khuỷu: 0˚~ 135˚

+ Quay cổ tay: -90˚~ 40˚

Tốc độ ( khuỷu tay): 60˚/ phút ~ 200 ˚/phút

Tốc độ ( quay cổ tay): 75˚/ phút ~ 200 ˚/phút

Trọng lượng: 33 kg

Kích thước (rộng x dài x cao): 706 x 647x 835 (mm)

IV. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Việt)