MÁY TRỊ LIỆU NHIỆT LẠNH 9 CẤP ĐỘ

Model			: CRYO 6

Hãng sản xuất	: ZIMMER MEDIZINSYSTEME GMBH

Xuất xứ		: ĐỨC

1. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2021 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 0123

2. Cấu hình

- Máy chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm

-    Vòi  điều trị vật lý trị liệu : 01

Adaptor cho vòi phun : 01

Kính tấm Physio : 01

Đầu phun Ø 5mm : 01

Đầu phun Ø 10 mm : 01

Đầu phun, Ø 15 mm : 01

3. Đặc điểm kỹ thuật

- Nhiệt độ điều trị :  -30 ° C

- 6 chương trình thiết lập sẵn, lựa chọn trên màn hình LCD

- 3 chương trình cá nhân, chương trình tự do

- Chương trình khởi động : khởi động tự động với chương trình yêu thích

- Thời gian điều trị :  Thiết lập sẵn và có thể điều chỉnh

- Lưu lượng khí :  9 mức, có thể điều chỉnh từ 100 lít / phút lên đến 1000 lít / phút

- Ống điều trị :  dài 180 cm

- Sự tan băng :  hiển thị trên bảng điều khiển

- Bộ lọc làm sạch : hiển thị trên bảng điều khiển

- Đầu phun giảm áp : đường kính khác nhau từ 5 đến 20mm

4. Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 100-120 V / 50 Hz / 60 Hz (9-12 A)

220-240 V / 50 Hz (7 A)

240 V / 60 Hz (7 A)

Cầu chì :  Bộ ngắt điện 16A trong công tắc nguồn điện

Lớp bảo vệ I

Áp dụng loại B

Kích thước H 645 mm x W 390 mm x D 680 mm

Trọng lượng 75 kg

Môi trường hoạt động : + 10 ° C đến + 35 ° C, 20% đến 80% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ ; 700 hPa đến 1060 hPa

Vận chuyển : -10 ° C đến + 50 ° C, 10% đến 90% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ ; 600 hPa đến 1060 hPa

Bảo quản : từ 0 ° C đến + 40 ° C, độ ẩm tương đối từ 10% đến 90%, không ngưng tụ ; 600 hPa đến 1060 hPa

Nhiệt độ bay hơi tạo ra :

| Nhiệt độ bay hơi | Thiết bị 115 V | Thiết bị 230 V |
| --- | --- | --- |
| Tối thiểu (chế độ chờ) | - 38 ° C | - 43 ° C |
| Tối đa (chế độ chờ) | - 25 ° C | - 25 ° C |

Nhiệt độ không khí đầu ra (nhiệt độ phòng lên đến 25 ° C) :

| Nhiệt độ không khí đầu ra (nhiệt độ phòng lên đến 25 ° C) Độ chính xác +/- 10% | Trung bình | - 25°C |
| --- | --- | --- |
|  | Bắt đầu điều trị | - 31°C |
|  | Tối đa | - 18°C (sau 15 phút điều trị) |

Thời gian điều trị tối đa có thể thiết lập : 99 :59 phút

Tải trọng tối đa trên tấm kính : Trọng lượng và kích cỡ tối đa của thiết bị (như thiết bị laser) có thể đặt trên tấm kính là 35 kg và 50 x 50 x 35 cm (W x D x H).

Bảng điều khiển : Công nghệ LCD

Công suất tối đa : 1 KW

Công suất tiêu thụ chế độ chờ (stand-by) : 260W/giờ

5. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)

- Cung cấp CO, CQ