MÁY ĐIỆN TRỊ LIỆU ĐA NĂNG

Model	  : MEDICSTIM  4 COMPLET

Hãng sản xuất : CHINESPORT SPA

Xuất xứ	  : Ý

I. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2021 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 , ISO 13485

II. Cấu hình

Máy chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm :

- Cáp nguồn				: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng anh việt	: 01 bộ

- Cầu chì				: 02 cái

- Điện cực 6 x 8 cm			: 08 cái

- Đệm điệncực 7 x 11 cm		: 08 cái

- Điện cực 5 x 5 cm			: 08 cái

- Đệm điện cực 7 x 6 cm		: 08 cái

- Đai thắt điện cực 100x3 cm	: 04 cái

- Đai thắt điện cực: 60x3 cm	: 04 cái

- Thẻ thông minh			: 01 cái

- Cáp điều trị				: 02 cái

III. Đặc tính kỹ thuật

- Thiết bị với 4 kênh đầu ra, với tất cả các dạng sóng có tần sô thấp và trung bình.

-Chức năng theo dõi cơ.

-24 dạng sóng (tần số thấp và trung bình)

-Có thể kết nối với thiết bị siêu âm trị liệu để sử dụng kết hợp

-Màn hình màu với chức năng cảm ứng và cuộn

-Đồ thị I/T

-Có thể kết nối với thiết bị giác hút chân không để sử dụng kết hợp

- Kiểm tra điện cực

- Tạo ra các chuỗi điều trị khác nhau có dạng sóng khác nhau.

- Bao gồm thẻ thông minh

IV. Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện sử dụng: 230 Vac, 50-60Hz, ± 10%

- Công suất: 65 VA

- Màn hình hiển thị LCD: B/W 320 x 240 cảm ứng

-  Lập trình thời gian điều trị: Lên đến 60 phút

- Phân loại bảo vệ thiết bị điện phù hợp tiêu chuẩn UNI EN 60.601-1: I / BF

- Thiết bị phù hợp với 93/42/CEE: II B

- Mức  bảo vệ khỏi chất lỏng theo tiêu chuẩn UNI EN 60.601-1:  IPX0

- Theo dõi cơ: Đồ thị I/t, ngưỡng dòng điện/thời trị

- Kênh đầu ra: 04 kênh độc lập

- Giao thức có thể lưu trữ trong bộ nhớ người dùng: 200

- Chuỗi điều trị có thể lưu trữ trong bộ nhớ người dùng: 10

- Đồ thị điều trị có thể lưu trữ trong bộ nhớ người dùng: 100

- Giá trị ngưỡng dòng điện có thể lưu trữ trong bộ nhớ người dùng: 100

- Giao thức có thể lưu trữ trong thẻ thông minh: 40

- Chuỗi điều trị có thể lưu trữ trong thẻ thông minh: 10

- Đồ thị điều trị có thể lưu trữ trong thẻ thông minh: 20

- Giá trị ngưỡng dòng điện có thể lưu trữ trong thẻ thông minh: 10

- Kích thước ngoài: (rộng x cao x sâu): 39 x 13 x 32 cm

- Trọng lượng: 5,2 Kg

Điều kiện môi trường:

-Hoạt động:

+ Nhiệt độ phòng: (+10 ÷ +40) °C

+ Độ ẩm tương đối: (10 ÷ 80) % không ngưng tụ

-Bảo quản/Vận chuyển:

+Nhiệt độ phòng: (-40 ÷ +70) °C

+Độ ẩm tương đối: (10 ÷ 100) % không ngưng tụ

+Áp suất không khí: (500 ÷ 1060) hPa

V. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)

- Cung cấp CO, CQ